## Slide 1: Sense problem triage

## Slide 2: Overzicht
Cloud
1: connectieproblemen toestel - cloud
2: connectieproblemen app - cloud
3: problemen app - toestel

## Slide 3: 1: connectieproblemen toestel - cloud

## Slide 4: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Symptomen
Dashboard
Settings

## Slide 5: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Oplossing: Smarthone verbinden met het Sense Access Point
1: Wat staat er op het Wi-fi configuration scherm?
2: herverbinden met
Een wifinetwerk
3: probleem met de firewall van het netwerk

## Slide 6: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Wifi wachtwoord recent veranderd?

## Slide 7: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Analyse uitvoeren op device explorer: https://device-explorer.ri4stat.eu
Ook kijken naar gaten in de data

## Slide 8: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Embedded webpage – zie aparte pdf
Indien de embedded webpage onvoldoende info bevat, is het aangeraden het toestel eerst te linken aan een “gewoon” wifi netwerk, eventueel via WPS.

## Slide 9: 1: connectieproblemen toestel - cloud
DHCP problemen: Sense krijgt geen IP adres van de router
Bvb MAC whitelist
DHCP request IP
Op basis van MAC
MAC adres
Whitelist

## Slide 10: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Router +
firewall
Cloud
Firewall
Firewall op de router, typisch gemanaged door een IT beheerder

## Slide 11: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Firewall problemen
Momenteel vinden volgende communicaties plaats:
HTTPS verbinding voor het versturen van data richting Renson (data.ri4stat.eu)
HTTPS verbinding voor het ophalen van updates voor het toestel (update.ri4stat.eu)
NTP om de tijd van het toestel in te stellen
Een UDP server op poort 49152 om toestellen in het netwerk te vinden (discovery)
Dit zijn standaard protocollen die door de meeste firewalls standaard worden toegelaten. Enkel de UDP server zou eventueel moeten toegelaten worden via een aparte uitzondering.
Dit laatste is enkel benodigd om de instellingen van het toestel te wijzigen op het lokale netwerk.

## Slide 12: 1: connectieproblemen toestel - cloud
Oplossing firewall: opzetten Hidden WPA2 personal netwerk
Om geen complexe firewall op te zetten kan er ook een apart WPA2 personal netwerk opgezet worden voor de Sense toestellen. Dit WPA2 personal kan dan ook optioneel MAC filtering implementeren. Dit in combinatie met het “hidden” zetten van dit netwerk kan een veilig alternatief zijn om zo de Sense toestellen afgescheiden te houden van het klantennetwerk. Het linken van toestellen aan een “hidden” Wifi netwerk kan enkel via de embedded pagina.

## Slide 13: 2: connectieproblemen app - cloud

## Slide 14: 2: connectieproblemen app - cloud
Symptomen: server issues

## Slide 15: 2: connectieproblemen app - cloud
Altijd logfiles opvragen en sturen naar team IoT Door 3x te tikken op de titel “Support” komt er een verborgen menu-item tevoorschijn

## Slide 16: 3: problemen app - toestel

## Slide 17: Tijdens configuratie

## Slide 18: Firmware update
Compatibiliteit Sense firmware & app: Oude Senses moeten direct een firmware update krijgen De app doet dit automatisch, link to home wifi wordt gestart, daarna start de update.

## Slide 19: Kan toestel niet vinden
Belangrijk is om 4G zeker af te leggen!
Smartphones willen altijd sturen op netwerken met internet. Aangezien er geen internet is op het Access Point van de Sense,
zal de smartphone er voor kiezen om te zoeken naar devices via 4G,
wat niet zal lukken.

## Slide 20: Kan toestel niet vinden: Android
Bij het connecteren op het access point van de Sense komt er vaak een popup “dit wifinetwerk heeft geen internet”
Belangrijk is geconnecteerd te blijven.

## Slide 21: Kan toestel niet vinden: iPhone
Soms duurt het een tijdje eer de iPhone het wifi netwerk wil gebruiken
(~1 minuut)
Als voor die tijd gezocht wordt achter devices,
mislukt het.

## Slide 22: Kan toestel niet vinden: iPhone
Bij iOS moet er speciaal toestemming gegeven worden. Hiervoor komt een automatische popup De toestemming kan gecontrolleerd worden in settings

## Slide 23: Something went wrong popup
Tijdens configuratie komt er een popup met “something went wrong, please try again”
In dat geval logs opvragen en sturen naar team IoT/appbouwer

## Slide 24: Geen wifinetwerken gevonden
Opgepast: Sense ondersteunt enkel 2.4 GHz netwerkbanden. Sense kan geen connectie maken met netwerken in de 5GHz range.
Via de embedded pagina kan Sense met een “hidden” wifi-netwerk worden verbonden.

## Slide 26: Tijdens gebruik

## Slide 27: Settings niet beschikbaar
Settings zijn enkel beschikbaar wanneer de app met hetzelfde wifi-netwerk verbonden is als het toestel.
Wanneer dit zo is, maar de settings niet beschikbaar zijn, gaat er iets mis met de discovery van het toestel op het netwerk.

## Slide 28: Settings niet beschikbaar
Discovery van toestellen op het netwerk Via UDP broadcast
Firewall
Broadcast pakket: Renson Device?
Sense: serial IP: 192.168.25 Warranty: …

## Slide 29: Settings niet beschikbaar: iPhone
Bij iOS moet er speciaal toestemming gegeven worden. Hiervoor komt een automatische popup De toestemming kan gecontrolleerd worden in settings

## Slide 31: Settings niet beschikbaar
Al deze problemen zijn opgelost als het device via de cloud bediend kan worden (IoT Hub)
Cloud